## Slide 1
Lydanlegg med teleslyngeforsterker og trådløse mikrofoner
Anlegget består av følgende hoveddeler:
Mixepult (eiet av Bergen Maskinistforrening)
Trådløs bøylemikrofon
Bøylemikrofon forsterker/mottaker
Trådløs håndmikrofon
Håndmikrofon forsterker/mottaker
Teleslynge forsterker
Teleslynge (montert skjult over takplatene i hovedsalen
Det skal være tilstrekkelig å gjøre følgende for å få et oppsatt anlegg til å fungere:
Slå på Mixepulten ved å trykke inn «PÅ» kappen
Slå på Bøylemikrofon forsterker/mottaker
Slå på Håndmikrofon forsterker/mottaker
NB: Teleslyngeforsterkeren skal ikke slåes av, skal stå på
Håndmikrofonen slåes på ved å holde trykknapp i «enden» inne inntil displayet lyser opp
Bøylemikrofonen slås på ved å holde «PÅ» knappen inne til dette displayet lyser opp

## Slide 2: Mixepult, tilkoblinger og instillinger Skulle alt støm være frakoblet, stikkontakt etc, vil systemet gå tilbake til «siste» instilling automatisk
Hånd Mic
Bøyle
Mic
Ikke i Bruk
Venstre
høytaler
Høyre
høytaler
Ikke i Bruk
Tilkobling for PC og telfon
Sort
Rød
Teleslyngeforsterker
Knappene skal ikke være trykket inn
Oppkoblingen av kontaktene ser da slik ut

## Slide 3: Innstilling av nivåer og forsterkninger - dette er kalibrerte nivåer, sett opp som vist.
Volum Hånd Mic
Volum
Bøyle
Mic
Klokken 13
Klokken 12
Klokken 12
Klokken 13
Klokken 11
Mixepult På/Av
Volum Høytalere, klokken 12
3 knapper, ute
Bilde av innstillingen

## Slide 4: Mikrofon forsterkerne
Håndmikrofon forsterker
Bøylemikrofon forsterker
På/AV
To like enheter, side om side satt opp som vist:
Håndmikrofon frekvens 610.400
Bøylemikrofon frekvens 628.500

## Slide 5: Teleslyngeforsterker, bør alltid stå på….
Normal display
På/Av knapp
Om instillingene er endret, velger man «meny» ved å skru på knotten – når man ønsker å «sette inn valget, trykker man på knappen.
INPUT1 settes til -10dB
Loop
Current
Settes til -6.0 dB

## Slide 6: Batterier, trådløse mikrofoner
Batteriene kan stå i en avslått mikrofon. Taes ut ved sommerferie!
2xAA batterier i hver mikrofon, levetid 4-5 timer
Litt spesiell batteri dør/åpning med to «klyper» som skal presses sammen for å frigjøre luken

## Slide 7: Batterier Håndmikrofon
Batteriene kan stå i en avslått mikrofon. Taes ut ved sommerferie!
2xAA batterier i mikrofonen, levetid 4-5 timer
Hold knappen inne til displayet lyser (På) eller går av (Avslått)
Batteriene skiftes ved å skru av nedre del av mikrofonen
Når batteriene er skiftet så settes nedre del inn slik at display luken står over displayet når man skrur de to delene sammen igjen